# Transkraniální BAREVNÁ DUPLEXNÍ sonografie – národní standard vyšetření v rámci funkční specializace v neurosonologii – ODBORNá příloha

Školoudík D.,Václavík D. Neurosonologická komise cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti J.E.P.

- Transkraniální barevná duplexní sonografie (TCCS) – Fyziologický nález

Základní útvary v B-obraze a zobrazitelné tepny z jednotlivých přístupů:

A/ Transtemporální přístup - rozlišujeme zde 4 základní transverzální řezy:

1/ mezencefalický řez

Přístroj nastavíme tak, aby maximální hloubka zobrazení byla 15-16cm, tedy aby se na nejvzdálenější straně obrazu zachytila hyperechogenita kontralaterální lebeční kosti. V B-obraze se orientujeme podle hypoechogenního mesencefala  ve střední části UZ obrazu a kontralaterální lebeční kostí. V B-obraze (B-modu) se zobrazí obvykle také třetí komora . V tomto řezu můžeme zobrazit následující tepenné úseky: M1 úsek a.cerebri media - ACM (průtok k sondě), A1 a A2 úseky a.cerebri anterior - ACA (průtok od sondy), P1 a P2 úsek a.cerebri posterior - ACP (průtok k sondě), přední komunikantu (ACoA) a zadní komunikantu (ACoP).

2/ pontinní řez

Dosáhneme jej mírným sklopením sondy kaudálně. Ve středu B-obraze zobrazíme hypoechogenní mesencefalon a horní pons, vetrolaterálně od něj hyperechogenní křídlo kosti klínové a dorsolaterálně hyperechogenní pyramidu. V tomto řezu zobrazíme karotický sifon (průtok k sondě)

3/ thalamický řez

Dosáhneme jej mírným sklopením sondy z mesencefalické úrovně směrem kraniálně. V B-obraze zobrazíme ve střední části hypoechogenní III.komoru, ohraničenou 2 hyperechogenními proužky ependymu, laterálně od nich je hypoechogenní thalamus. Základní zobrazitelné tepenné úseky: větvení ACM na M2 úseky (průtok k sondě) , A2 úsek ACA (průtok od sondy).

4/ řez v úrovni postranních komor

Dosáhneme jej dalším kraniálním sklopením sondy z thalamické úrovně.V B obraze je paramediálně hypoechogenní thalamus, frontálně hypoechogenní rohy postranních komor mezi nimi echogenní septum pellucidum, laterálně hypoechogenní asymetrické postranní komory (asymetrie je v důsledku velkého sklopení sondy).  Zobrazené tepny : M3 větve ACM (průtok k sondě)

- tři základní koronární řezy:

Jedná se o řezy ve frontální rovině, které získáme otočením sondy z transverzálního řezu o 90 stupňů. Hodnotíme řez přední (v úrovni optického chiasmatu), střední (v úrovni mozkového kmene) a zadní (v úrovní distální části a.basilaris ). Zobrazíme frontální rohy postranních komor a hyperechogenní kostěné struktury v okolí tureckého sedla. Z cév zde zobrazíme ve středním řezu karotický sifon (průtok k sondě), odstupy ACM (průtok k sondě) a ACA (průtok od sondy ), dále pak v zadním řezu ACP a distální část a.basilaris (průtok od sondy).

### B/ Transforaminální přístup

Poloha pacienta je vleže na boku nebo vsedě s anteflexí hlavy. Sondu umístíme 3 prsty pod protuberantia occipitalis externa a je směřována na kořen nosu.V B obraze zobrazíme hypoechogenní foramen occipitale magnum, hyperechogenní  kostěné okraje foramen occipitale a processus transversus atlasu. Tímto přístupem zobrazíme vertebrální arterie distálně od atlasové kličky (průtok od sondy), a.basilaris (průtok od sondy). Při dobrých zobrazovacích podmínkách můžeme zobrazit a.spinalis anterior, PICA,SCA a AICA.

C/ Transfrontální přístup

Sondu umístíme na frontální kost kraniálně od nadočnicového oblouku 2-3 prsty laterálně od střední čáry. Tento přístup je využíván ke zobrazení A2 úseku ACA (průtok k sondě) a přední komunikanty.

D/ Transoccipitální přístup

Sondu klademe na occipitální kost 1-2 prsty laterálně od střední čáry. Tímto přístupem lze zobrazit hluboký žilní systém mozku, především v.Galeni a sinus rectus (průtok k sondě)

E/ Transorbitální přístup

Při tomto přístupu klademe sondu na oční bulbus. Je nutno snížit energii ultrazvukového vlnění (gain) na co nejnižší úroveň pro nebezpečí vzniku katarakty. Z tohoto přístupu zobrazujeme karotický sifon s odstupem a.ophthalmica, event. další odstupující větve této tepny.

F/ Submandibulární přístup

Sondu klademe těsně pod mandibulu na ventrolaterální stranu krku. Vhodnou orientací sondy docílíme zobrazení vnitřní karotidy v barevném či energetickém modu (C mode, E mode) v podélném řezu.

Fyziologickým TCCS nálezem na všech mozkových tepnách jsou průtokové křivky kontinuálního charakteru, s laminárním charakterem průtoku, bez turbulencí a nízkofrekvenčních šelestů. Nejsou přítomny tranzitorní signály s vysokou intenzitou. Periferní rezistence je v mezích obvyklých pro magistrální mozkové tepny. Je zachována funkční vasoreaktivita na adekvátní podnět a změny pCO2.

Při hodnocení průtokových rychlostí je nutná korekce dopplerovského úhlu, po které jsou naměřené hodnoty rychlostí o 5-30 % vyšší než u TCD vyšetření. Je prokázán postupný pokles průtokových rychlostí a vzestup rezistenčního indexu v závislosti na věku.

Tabulka 1. Průměrné průtokové rychlosti v cm/s a rezistenční index v jednotlivých tepnách  +/- 1 směrodatná odchylka (SD)

| tepna | průtokové rychlosti a |  |  | věk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rezistenční index | 20 - 40 let | 40 - 60 let | nad 60 let |
|  | PSV (cm/s) | 91 -126 |  | 84 - 120 |  | 78 - 109 |  |
| ACM | EDV (cm/s) | 37 - 70 |  | 35 - 61 |  | 28 - 48 |  |
|  | RI | 0,48-0,59 |  | 0,47-0,58 |  | 0,5-0,65 |  |
|  | PSV (cm/s) | 67-102 |  | 62-96 |  | 49-91 |  |
| ACA | EDV (cm/s) | 31-50 |  | 30-46 |  | 25-39 |  |
|  | RI | 0,5-0,59 |  | 0,48-0,57 |  | 0,51-0,6 |  |
|  | PSV (cm/s) | 50-78 |  | 45-73 |  | 41-73 |  |
| ACP | EDV (cm/s) | 21-37 |  | 21-35 |  | 17-31 |  |
|  | RI | 0,48-0,56 |  | 0,48-0,56 |  | 0,49-0,66 |  |
|  | PSV (cm/s) | 46-76 |  | 38-74 |  | 38-62 |  |
| AV | EDV (cm/s) | 23-43 |  | 18-40 |  | 14-29 |  |
|  | RI | 0,44-0,57 |  | 0,44-0,57 |  | 0,48-0,63 |  |
|  | PSV (cm/s) | 48-80 |  | 49-82 |  | 37-65 |  |
| AB | EDV (cm/s) | 26-43 |  | 19-40 |  | 13-25 |  |
|  | RI | 0,46-0,56 |  | 0,46-0,56 |  | 0,5-0,62 |  |

- Kritéria hodnocení TCCS nálezu

Před vlastním hodnocením TCCS nálezu je potřebné orientační posouzení všech faktorů, které mohou ovlivnit naměřené základní hemodynamické parametry a způsobit technické artefakty u individuálního pacienta.

V 5 – 10% případů je kraniální hyperostóza příčinou špatné kvality okének především v temporální oblasti. Při nekvalitním okénku doporučujeme zvážit aplikaci echokontrastní látky.

Z praktického hlediska lze hodnotit kvalitu temporálního kostního okna v pěti stupních:

- úplné chybění - nelze zobrazit v B-obraze žádná intrakraniální struktura (především (nelze rozlišit) mozkový kmen)

- velmi špatné temporální okno - lze hodnotit jen oblast mozkového kmene v B-obraze, nelze zobrazit intrakraniální cévyani z nich získat průtokovou křivku.

- špatné temporální okno - lze zobrazit některé  intrakraniální struktury v B-obraze a alespoň jedna základní tepna (jednu základní tepnu) Willisova okruhu (obvykle ACM či ACP) a získat z ní dostatečně  kvalitní průtokovou křivku.

- méně kvalitní temporální okno - lze zobrazit intrakraniální struktury v B-obraze, ale mohou být místa s horší echogenitou, lze zobrazit většinu (minimálně 2) tepen Willisova okruhu a získat z nich kvalitní průtokovou křivku.

- velmi kvalitní temporální okno - lze dobře rozlišit všechny intrakraniální struktury v B-obraze, lze zobrazit všechny tepny Willisova okruhu a získat z nich kvalitní průtokovou křivku.

Kvalita kostního okna je rozhodující pro senzitivitu a specifitu TCCS vyšetření u jednotlivých diagnóz.

Dále je třeba vyloučit závažné změny pCO2 (respirační insuficience, spontánní hyperventilace), významné poruchy oběhového systému a krevního tlaku (arytmie, hypotenze), pokročilá stadia krevních chorob (výrazná anemie). V těchto případech lze předpokládat zkreslení průtokové křivky a při hodnocení je nutno postupovat přísně individuálně. Z hlediska správného posouzení nálezu na intrakraniálních tepnách je rovněž nezbytná znalost stavu extrakraniálního tepenného řečiště u individuálního pacienta.

Za patologické nálezy lze obecně považovat:

- Nízkofrekvenční šelesty, turbulence

- Změny průtokových rychlostí o více než 2 směrodatné odchylky, a to jak zrychlení, tak zpomalení průtoku.

- Změny rezistenčního a event. pulzatilního indexu o více než jednu směrodatnou odchylku ve smyslu plus i mínus.

- Změny směru průtoku tepnou (ACA, AV, AB, prekomunikantním úsekem ACP)

- Tranzitorní jednosměrné signály s vysokou intenzitou (HITS)

- Vyčerpanou funkční rezervní kapacitu nebo paradoxní vazoreakci při změnách pCO2.

Poznámka: Funkční reaktivita se snižuje zpravidla dříve pro hyperkapnii a později pro hypokapnii. Při základním testu BH/HV (hyperventilace 30 – 40 s po krátkém zadržení dechu) by se měla Vmean v ACM snížit minimálně o20%. Při poklesu menším než 15% až nulovém lze popsat vyčerpání funkční rezervní kapacity, extrémním případem je paradoxní (obrácená) reakce.

- Hyperechogenní léze v neobvyklé lokalizaci - tumory, abscesy, krvácení, v této oblasti může být zobrazitelná patologická vaskularizace.

- Abnormně zvýšenou vaskularizaci a patologickou průtokovou křivku v těchto cévách - cévní malformace

- Abnormní morfologii cévy - aneurysma, stenóza, spazmus

- TCCS – Základní patologické nálezy

3.1.Důsledky obstrukcí extrakraniálních tepen

Kritéria: Snížení rychlostí průtoku, snížení pulzatility (PI, RI) v povodí postižené magistrální tepny, změny směru a zvýšení průtoků v případě kolaterálního oběhu (ACA, AV). Snížení až vyčerpání funkční reaktivity je závažným příznakem selhávání kompenzačních mechanismů.

Využití: Posouzení hemodynamických důsledků stenóz a okluzí extrakraniálních tepen, indikace revaskularizačních výkonů.

3.2.Stenózy a spazmy intrakraniálních tepen

Kritéria: Jako nejlepší diagnostické kritérium intrakraniální stenózy je lokální zrychlení průtoku minimálně o 50 % s určením poměru maximálních průtokových rychlostí ve stenóze a před stenózou či za ní (PSV poměr). Kritéria pro detekci a klasifikaci stenóz jsou v tabulce 2. Za nepřímé známky jsou považovány turbulence a „aliasing“ fenomén. Při hodnosení vazospazmů lze vycházet ze stejných kritérií. Pro odlišení od stenózy je důležitá změna v nálezu (tíži spazmu) v odstupu několika dní až 1 měsíce.

Tabulka 2: Hodnocení intrakranálních stenóz

|  | PSV poměr |
| --- | --- |
| lehká stenóza (do 40%) | (1.3 - ) 1.5 – 1.99 |
| středně těžká stenóza (40-59%) | 2.0 - 2.99 |
| těžká stenóza (60% a více) | > 3.0 |

Využití:Vysoká specifita a senzitivita spolu s neinvazivitou vyšetření činí z TCCS metodu první volby pro zjištění a sledování vývoje stenóz a spazmů intrakraniálních tepen, možnost korekce léčby, monitorování efektu trombolýzy

3.3 Okluze intrakraniálních tepen

Kritéria: Okluzi tepny lze hodnotit z nepřítomnosti průtokového signálu v dané tepně při dobré zobrazitelnosti ostatních tepen. U okluze a.cerebri media se využívá i přímého hodnocení B obrazu, v němž lze tuto tepnu zobrazit, ale její echogenita bývá vyšší, tepna nepulzuje a nezobrazí se průtok v barevném ani energetickém módu. Senzitivita a specifita tohoto vyšetření je závislá především na kvalitě zobrazení intrakraniálních struktur.

Využití: Diagnostika akutních uzávěrů, monitorování průběhu trombolýzy.

3.4 Aneurysmata mozkových tepen a AV malformace

Kritéria:   Tepenné aneurysma se  zobrazuje v barevném či energetickém módu jako kulovitý přívěšek vedle u tepny. V barevném módu je viditelná vtoková a výtoková část (zobrazena červeně a modře), oddělená černou separační zónou. Dopplerovským vyšetřením zobrazíme vtokovou a výtokovou průtokovou křivku. Zobrazitelná jsou aneurysmata nad 4 mm. Senzitivita a specifita TCCS vyšetření při použití echokontrastní látky je 85-95%. U arteriovenózních malformací lze pomocí TCCS zobrazit nidus složený z konvolutu cév, přívodné tepny a odvodné žíly. V B obraze se nidus zobrazuje jako heterogenní hyperechogenní, dobře ohraničený útvar, v barevném a energetickém modu pak vidíme výraznou vaskularizaci. Přívodnou tepnu lze detekovat pomocí zrychleného průtoku se sníženou rezistencí. Při použití echokontrastní látky lze lépe zobrazit nidus i odvodné žíly.

Využití: V diagnostice aneurysmat a cévních malformací TCCS doplňuje další diagnostické metody (angiografii, MR angiografii, CT angiografii). Hlavními výhodami TCCS vyšetření jsou kromě zobrazení aneurysmatu či cévní malformace i rychlé získání informací o cévním zásobení mozku (tepenné stenózy a okluze), tepenných spazmech či charakteristice průtoku v přívodné tepně.

3.5 Trombózy venózních splavů

Kritéria : Při okluzi splavu dochází vlivem kolaterálního oběhu ke zrychlení venózního průtoku v hlubokých mozkových vénách ( nad 40 cm/s ). Toto zrychlení však může být i kongenitální při hypoplaziích nebo anatomických variantách venózního systému.

Využití : Uplatnění TCCS je v  monitorování rekanalizace trombóz diagnostikovaných pomocí MRI, kdy normalizace průtokových křivek v hlubokých mozkových vénách  je známkou probíhající rekanalizace.

3.6 Postižení drobných mozkových tepen

Kritéria : Při postižení drobných mozkových tepen (arteriol), zodpovídajících za cerebrovaskulární reaktivitu, dochází ke zvyšování resistenčního a pulzatilního indexu (RI,PI). Pro angiopatii svědčí symetrické zvýšení RI v ACM (podle vlastní práce nad 0,62 se senzitivitou 70 % a specifitou 80 %), při vyloučení zvýšeného intrakraniálního tlaku,stenóz přívodných mozkových tepen,srdečních arytmií. Současně lze detekovat i porušenou funkční reaktivitu na změny pCO2.

Využití : Vhodný pomocný diagnostický nástroj při zjišťování postižení drobných mozkových tepen, diagnostice lakunárních infarktů a vaskulárních subkortikálních demencí.

3.7 Intrakraniální tumor a absces

Kritéria: Mozkové nádory a abscesy lze detekovat přímo v B-obraze, a to jako hyperechohenní, obvykle heterogenní léze, jež mohou být dobře ohraničené (meningeom, absces, některé metastázy) nebo neostře ohraničené (astrocytom, glioblastom, některé metastázy). V Barevném nebo energetickém modu je u některých tumorů zobrazitelná patologická vaskularizace (high-grade tumory, meningeom), u ostatních tumorů lze často zachytit patologickou vaskularizaci po aplikaci echokontrastní látky. Z oblasti patologické vaskularizace lze získat abnormní průtokové křivky. Patologickou vaskularizaci lze zachytit i u abscesů. Nepřímou známkou intrakraniální expanze je přesun střední čáry, event. nárůst rezistenčního indexu.

Využití: Diagnostika a diferenciální diagnostika intrakraniálních expanzí. Peroperační monitorování extirpace tumoru a abscesu a pooperační sledování s možností časného záchytu recidivy tumoru. Sledování růstu tumoru při konzervativní léčbě.

3.8 Intrakraniální krvácení

Kritéria: Intrakraniální krvácení se zobrazuje jako patologická hyperechogenní léze v B obraze, v akutním stádiu dobře ohraničená. Pomocí TCCS lze zobrazit intracerebrální krvácení, subdurální a epidurální krvácení. Nepřímou známkou u expanzivně se chovajících krvácení je přetlak střední čáry, event. nárůst rezistenčního indexu. U hemocefalu je přítomná hyperechogenita v komorovém systému v B obraze. Krev v subarachnoidálním prostoru nelze s jistotou detekovat. U subarachnoidálního krvácení lze pomocí TCCS detekovat aneuryzma a vazospazmy (viz 3.2, 3.4)

Využití: Diagnostika a sledování vývoje intrakraniálního krvácení.

3.9 Parkinsonova choroba a vaskulární parkinsonský syndrom

Kritéria: Pro diagnostiku Parkinsonovy choroby se využívá semikvantitativní hodnocení echogenity substantia nigra v mezencefalu. Hodnocení viz tabulka 3. Pro Parkinsonovu chorobu svědčí echogenita substantia nigra více než stupeň III. Pro vaskulární parkinsonský svědčí echogenita substantia nigra méně než stupeň III a rezistenční index v ACM nad 0.62, popřípadě aterosklerotické změny v extrakraniálních a intrakraniálních tepenách. Další možností je měření obsahu substantia nigra, která u Parkinsonovy choroby je větší než 0.2 cm2.

Tabulka 3: Hodnocení echogenity substantia nigra

| stupeň I | anechogenní - nelze odlišit od anechogenní struktury mozkového kmene |
| --- | --- |
| stupeň II | lehce echogenní - lze s obtížemi odlišit od anechogenní struktury mozkového kmene |
| stupeň III | echogenní - jasně odlišitelná od anechogenního kmene, ale nedosahuje echogenity perimezencefalických cisteren |
| stupeň IV | hyperechogenní - echogenita odpovídá echogenitě perimezencefalických cisteren |
| stupeň V | vysoce hyperechogenní - echogenita odpovídá kalcifikaci (např. v epifýze) |

Využití: Pomocná vyšetřovací metoda v diferenciální diagnostice parkinsonského syndromu.

3.10 Hydrocefalus

Kritéria: U pacientů s podezřením na hydrocefalus měříme šíři třetí komory a postranních komor. Normální šíře 3.komory je do 8mm, 8-10mm je hraniční nález, nad 10mm lze nález hodnotit jako hydrocefalus. Pro rozlišení normotenzního a hypertenzního hydrocefalu se používá "shake test", při němž se detekuje pohyblivost septum pellucidum v M-modu. Při normotenzním hydrocefalu je pohyblivost septa normální.

Využití: Diagnostika a diferenciální diagnostika hydrocefalu.

3.11 Přetlak střední čáry

Kritéria: U pacientů s podezřením na expanzivní proces supratentoriálně provádíme měření přesunu střední čáry. Měření provádíme z obou stran změřením vzdálenosti středu 3.komory od protilehlé lebeční kosti. Polovina rozdílu naměřených hodnot je skutečnou vzdáleností přesunu střední čáry.

Využití: Pomocné vyšetření u expanzivních supratentoriálních lézí s možností monitorování vývoje.

Literatura:

- Aaslid R, Eden A, Ringelstein EB, Lindegaard KF, Harders A, et al. Transcranial Doppler Sonography. Springer – Verlag, Wien, 1986, 177.

- Ringelstein E.B.: A Practical Guide to Transcranial Doppler Sonography. Noninvasive Imaging of Cerebrovascular Disease, Alan R. Liss, Inc., 1989: 75 – 121.

- Babikian VL, Wechsler LR. Transcranial Doppler Ultrasonography. Butterworth – Heinemann, Woburn, MA, 1999, 512.

- Provinciali L. et al.: Transcranial Doppler As Diagnostic Tools In Vascular Dementia. Eur. Neurol. 1990, 30: 109 – 112.

- Giller CA. A Bedside Test For Cerebral Autoregulation Using Transcranial Doppler. Acta Neurochir. 1991, 108: 7 – 14.

- Widder B, Kleiser B, Krapf H. Course Of Cerebrovascular Reactivity In Patients With Carotid Artery Occlusions. Stroke 1994, 25: 1963 – 1967.

- Martin PJ, Evans D, Naylor AR. Transcranial Color Coded Sonography of the Basal Cerebral                                                                     Circulation, Reference Data from 115 Volunteers.Stroke 1994;25:390-396.

- Postert T, Meves S, Bornke C, Przuntek H, Butner T : Power Doppler Compared to Color -Coded Duplex Sonography in the Assessment of the Basal Cerebral Circulation.J Neuroimag 1997;7:221-226.

- Václavík D, Školoudík D, Majvald Č. Duplexní transkraniální sonografie – průtokové rychlosti v intrakraniálních tepnách.Čes Slov Neurol Neurochir 2000;2:92-96.

- Krejza J, Mariak Z, Walecki J, Szydlik P, Lewko J, Usztymowitz A.: Transcranial Color Doppler   Sonography of Basal Cerebral Arteries in 182 Healthy Subjects: Age and Sex Variability and Normal Reference  Values for Blood Flow Parameters. American J Radiol 1999;172:213-218.

- Školoudík D, Chudoba V. : Možnosti neinvazivní diagnostiky intrakraniálních stenóz pomocí transkraniální duplexní sonografie a MR angiografie. Čes Radiol 1999;suppl 1:42-46.

- Baumgartner R, Mattle H, Kothbauer K, Schroth G..Transcranial Color Coded Duplex Sonography in Cerebral Aneurysm.Stroke 1994;25:2429-2434.

- Bogdahn U, Becker G, Schlachetzki F, et al. Echoenhancers and Transcranial Color Duplex Sonography.Berlin-Viena: Blackwell Science,1998.

- Becker G, Bogdahn U, Frölich T, Hofmann E, Schlief R. Transcranial Color–Coded Real–Time Sonography of Intracranial Veins: Normal Values of Blood Flow Velocities in Superior Sagittal Sinus Thrombosis. J Neuroimag 1995;5:87-94.

- Ries S, Steinke W, Neff KW, Hennerici M. Echocontrast Enhanced Transcranial Color Coded Sonography for the Diagnosis of Transverse sinus Venous Thrombosis.Stroke 1997;28:696-70.

- Baumgartner RW, Matle HP, Schroth G. Assessment of >/=50% and <50% intracranial stenoses by transcranial color-coded duplex sonography. Stroke 1999;87-92.

- Školoudík D, Majvald Č, Chudoba V. Možnosti diagnostiky tkáňových lézí mozku pomocí ultrazvuku. Čes Slov Neurol Neurochir 1999;5:253-258.

- Školoudík D, Majvald Č, Chudoba V, Václavík D. Možnosti neinvazivní dignostiky intrakraniálních stenóz pomocí transkraniální duplexní sonografie a MR angiografie. Čes Radiol 1999;suppl 1:42-46.

- Seidel G, Gerriets T, Kaps M, Missler U. Dislocation of the Third Ventricle Due to Space Evaluated by Transcranial Duplex Sonography. J Neuroimag 1996;6:227-230.